## Slide 1
TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO
MARÍLIA MELO
Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD
ANDERSON DINIZ
Subsecretário de Saneamento – SUSAN
ALICE LIBÂNIA
Superintendente de Resíduos - SURES
Resíduos de Serviços de Saúde

## Slide 2
SELEÇÃO DE TECNOLOGIAS:
PREMISSAS QUE NÃO PODEM SER IGNORADAS!

## Slide 3
Seleção de tecnologia
Conhecimento do resíduo a ser tratado
Caracterização qualitativa do resíduo
Caracterização quantitativa do resíduo
O estudo de viabilidade da tecnologia deve contemplar
Aspectos econômicos
Aspectos ambientais
Aspectos sócio culturais
TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO
Conhecimento dos requisitos legais e demais requisitos a serem atendidos
Restrições associadas à tecnologia

## Slide 4
SELEÇÃO DE TECNOLOGIAS:
DESTINAÇÃO depende da CLASSIFICAÇÃO do resíduo
SEGREGAÇÃO na fonte É ESSENCIAL!!!!

## Slide 5
CLASSIFICAÇÃO DOS RSS
RESÍDUO INFECTANTE (RISCO biológico)
5 subgrupos
A1
A2
A3
A4
A5
RISCO QUÍMICO
GRUPO A
GRUPO B
REJEITO RADIOATIVO
GRUPO C
EQUIPARÁVEIS AO RESÍDUO DOMÉSTICO
GRUPO D
SIMILAR AO RESÍDUO DOMÉSTICO
GRUPO E

## Slide 6
TECNOLOGIAS DE DESTINAÇÃO DOS RSS
A1
GRUPO A
A2

## Slide 7
A3
GRUPO A
A4
TECNOLOGIAS DE DESTINAÇÃO DOS RSS

## Slide 8
A5
GRUPO A
TECNOLOGIAS DE DESTINAÇÃO DOS RSS

## Slide 9
A1
A2
GRUPO A
REDUÇÃO DA CARGA MICROBIANA
NIVEL III DE INATIVAÇÃO MICROBIANA
Pós tratamento  disposição final em ATERROS devidamente LICENCIADOS
Alguns RSS do grupo A1 devem ser tratados na UNIDADE GERADORA, outros podem ser tratados FORA da UNIDADE GERADORA, mas dentro do ESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE, e outros PODEM ser TRATDOS FORA da UNIDADE GERADORA e FORA DO ESTABELECIMENTO
TECNOLOGIAS DE DESTINAÇÃO DOS RSS

## Slide 10
A3
GRUPO A
SEPULTAMENTO
CREMAÇÃO
INCINERAÇÃO
Quando não requisitado pelo paciente, não tenham valor científico ou legal.
TECNOLOGIAS DE DESTINAÇÃO DOS RSS

## Slide 11
A5
GRUPO A
INCINERAÇÃO OBRIGATÓRIA!
TECNOLOGIAS DE DESTINAÇÃO DOS RSS

## Slide 12
RESÍDUOS QUÍMICOS
GRUPO B
Avaliar periculosidade
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, mutagenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade
RECUPERAÇÃO/RECICLAGEM
NEUTRALIZAÇÃO+PÓS TRATAMENTO
INCINERAÇÃO
ATERRO RESIDUOS PERIGOSOS
ETC...
TECNOLOGIAS DE DESTINAÇÃO DOS RSS

## Slide 13
TECNOLOGIAS DE DESTINAÇÃO DOS RSS
GRUPO D
RESÍDUOS
Equiparáveis aos domiciliares

## Slide 14
ABORDAGEM CIRCULAR
Repensar processos e produtos
Priorizar utilização de produtos/serviços desenhados para o pós consumo
Novas formas de consumo

## Slide 15
https://www.hospitaissaudaveis.org/

## Slide 16
2
TECNOLOGIAS DE REDUÇÃO CARGA MICROBIANA
Tecnologia
Pirólise
(Tratamento ácido ou alcalino )

## Slide 17
Tratamento térmico de resíduos
Autoclavagem – 121 a 134 °C : temperatura, umidade e pressão
Pirólise - 350°C a 700°C: decomposição térmica, em condições submestequiométrica de oxigênio (quase ausência de oxigênio), por fonte externa de calor, que converte a matéria orgânica em diversos subprodutos (biochar, líquido pirolenhoso, syngas – gás de síntese).
Gaseificação – 850 °C: oxidação parcial do carbono com o vapor para produzir hidrogênio e monóxido de carbono
Incineração > 800 °C: processo de combustão controlada, com excesso de Oxigênio, reagindo com combustíveis presentes nos resíduos convertendo sua energia química em calor .

## Slide 18
Autoclavagem – 121 a 134 °C : temperatura, umidade e pressão
Tratamento térmico de resíduos

## Slide 19
Incineração
Resolução Nº 316/2002 do Conama:
“Tratamento Térmico: para os fins desta regulamentação é todo e qualquer processo cuja operação seja realizada acima da temperatura mínima de 800°C.”
Processo de combustão sob condições controladas

## Slide 20
CETESB – E15.011  1.000°C e 0,8s
ABNT 11.175/90  1.200°C e 2s
Resolução SMA nº 79/2009  850° e 2s
Diretiva europeia 2000/76/CE  850°C e 2s / 1.100ºC
1.100°C e 2s (>1% de subs. org. halog.)
Resolução CONAMA 316/2002  800°C e 1s.
EDR - Eficiência de Destruição e Remoção
  combinação de combustão com controle da
  poluição atmosférica.
  > 99,99% - para o principal PCOP. (Principal Componente Orgânico Perigoso)
  > 99,9999% - para PCBs.
Incineração

## Slide 21
Incineração
O que pode ser incinerado
resíduos orgânicos, constituídos basicamente de C, H e/ou O;
resíduos que contém C, H, Cl com teor < 30% em peso e/ou O
pressurizados
e resíduos que apresentam seu poder calorífico inferior (PCI) > que 4700 kcal/kg (?)
Ex.: solventes, óleos, emulsões, plásticos, resíduos hospitalares, pesticidas, res. farmacêuticos, tar, res. de refinarias, res. fenólicos, graxas, etc
O que NÃO pode ser incinerado
os que não contém uma quantidade significante de orgânicos, altamente explosivos ou radioativos, ou metais pesados.

## Slide 22
Os 4 “T” da Incineração
  Temperatura, garantida pelo poder calorífico do resíduo e do combustível auxiliar e de ar. Governa a quantidade de energia fornecida para permitir a quebra e/ou recombinação das moléculas.
  Turbulência, assegura total intimidade entre resíduo e o oxigênio.
  Tempo de Residência, depende da vazão dos resíduos, do ar e do combustível, da geometria da fornalha, garante o tempo mínimo para que a reação de oxidação se complete.
  Teor de oxigênio: Importante para que haja a reação.
Incineração

## Slide 23
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Definição segundo a PNRS
distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adverso

## Slide 24
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Tipos de aterros:
ATERROS PARA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
ATERROS PARA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS
  ATERROS PARA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS NÃO PERIGOSOS
  ATERROS SANITÁRIOS
  ATERROS SANITÁRIOS DE PEQUENO PORTE (ASPP)

## Slide 25
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Tipos de aterros:
ATERROS PARA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
ABNT NBR 10.157: 1987 - Aterros de resíduos perigosos - Critérios para projeto, construção e operação - Procedimento
ATERROS PARA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS
  ATERROS PARA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS NÃO PERIGOSOS
  ABNT NBR 13896: 1997 - Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para projeto, implantação e operação
  ATERROS SANITÁRIOS
  ABNT NBR 8419: 1992 (1996) - Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos – Procedimento
  ABNT NBR 13896: 1997 - Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para projeto, implantação e operação
    ATERROS SANITÁRIOS DE PEQUENO PORTE (ASPP)
  ABNT NBR 15849: 2010 - Resíduos sólidos urbanos – Aterros sanitários de pequeno porte – Diretrizes para localização, projeto, implantação, operação e encerramento

## Slide 26
ATERROS SANITÁRIOS

## Slide 27
ATERROS SANITÁRIOS

## Slide 28
RESPONSABILIDADE DO GERADOR
Responsabilidade do Gerador
Art. 27. As pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 são responsáveis pela implementação e operacionalização integral do plano de gerenciamento de resíduos sólidos aprovado pelo órgão competente na forma do art. 24.
§ 1o A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, não isenta as pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos.
Lei nº 12.305/2010

## Slide 31
Contato
https://meioambiente.mg.gov.br/residuos-especiais-e-industriais
Conteúdo sítio eletrônico Semad
Subsecretaria de Saneamento - SUSAN
Subsecretário: Anderson Diniz
sures@meioambiente.mg.gov.br
Superintendência de Resíduos - SURES
Superintendente: Alice Libânia
Tel.: (31) 3915-1103 / 1101
sures@meioambiente.mg.gov.br